АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2019 г.                                                                                  № 144

г. Луза

Об утверждении генеральной схемы 
санитарной очистки территории муниципального образования
Лузское городское поселение Лузского района Кировской области

В соответствии с  № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»,  № 7-ФЗ от 10.01.2002  «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в целях принятия действенных мер по наведению порядка и чистоты на территории Лузского городского поселения, в соответствии с Уставом муниципального образования,  администрация Лузского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить генеральную схему  санитарной очистки территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области (прилагается).

2.     Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации Лузского городского поселения   Екимова В.В.

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Лузского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава администрации

городского поселения	                                                                         С.В.  Тетерин

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист  	                                                                     Р.В. Токовинин

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий юридическим отделом

-юрисконсульт                                                                                          Р.И. Сергеев

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Луза 2019 год

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 
санитарной очистки территории муниципального образования
Лузское городское поселение Лузского района Кировской области

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Санитарная очистка населенных пунктов Лузского городского поселения - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Лузского городского поселения(далее – Генеральная схема санитарной очистки) направлена на решение указанных задач и разработана с выделением I очереди мероприятий на 5 лет (2019-2024 гг.) и выделением расчетного срока на 10 лет до 2034 года. По необходимости схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений. Генеральная схема санитарной очистки определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств, а также механизм реализации предлагаемых мероприятий. Генеральная схема санитарной очистки является одним из инструментов реализации законов РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, Правила содержания и благоустройства Лузского городского поселения. Проведение анализа и оценки существующей системы санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является необходимым этапом разработки основных положений Генеральной схемы санитарной очистки. Анализ и оценка существующей системы санитарной очистки территорий населенных пунктов Лузского городского поселения , а также:

-   прогноз развития населения;

- состояние системы санитарной очистки территории населенных пунктов Лузского городского поселения;

обеспеченность объектами в сфере захоронения и утилизации твердых бытовых отходов. Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития населенных пунктов Лузского городского поселения и оценка их влияния на тенденции развития системы санитарной очистки. Планирование всех мероприятий в рамках разработки Генеральной схемы санитарной очистки зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений. Целями разработки и реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки Лузского городского поселения являются:

- определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по обращению с ТКО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- оснащение системы санитарной уборки Лузского городского поселения эффективной техникой и технологией по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов и механизированной уборке территории.

Реализация Генеральной схемы должна обеспечить переход на качественно новый уровень системы санитарной очистки территории Лузского городского поселения, а также создать условия для эффективного и экологически безопасного функционирования данной системы.

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения, термины, определения.........................................................................4

Введение.......................................................................................................................7

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ………………………………..10

1.1. Рельеф……………………………………………………………………………12

1.2. Гидрография..........................................................................................................13

1.3 Современная демографическая ситуация ...........................................................14

1.4. Объекты инфраструктуры населенных пунктов Лузского городского поселения ..15

1.5. Трудовые ресурсы.................................................................................................15

1.6. Жилищный фонд………………………………………………………………...16

1.7. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения…………………17

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…….18

2.1 Анализ нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами на территории Лузского городского поселения…………………………………………………….18

2.2 Наиболее значимые проблемы в сфере обращения с отходами………………18

2.3. Отходы производства и потребления………………………………………….18

2.3.1 Общая характеристика отходов производства и потреблен………………...18

2.3.2.Образование отходов по поселению………………………………………….19

2.3.3.Образование и движение ТКО по Лузскому городскому поселению……...20

2.3.4.Существующая система сбора и вывоза ТКО, ЖБО и КГМ на территории Лузского городского поселения………………………………………………………………..21

2.3.5.Вывоз и обезвреживание жидких бытовых отходов………………………..22

2.3.6.Существующий порядок обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений……………………………………………………………………………23

2.3.7 Характеристика полигона захоронения ТКО находящихся на территории Лузского городского поселения…………………………………………………………………23

3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ…25

3.1. Организация сбора и удаления отходов потребления…………………………25

3.2. Прогноз изменения количества образующихся ТКО………………………….27

3.4. Правила организации и содержания контейнерных площадок………………29

3.5. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления……………………………………………………………………………30

3.6. Организация системы приема вторичного сырья………………………………32

3.7. Размещение и обезвреживание бытовых отходов………………………………33

3.8. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами…………………………...34

3.9 Обращение с безнадзорными животными……………………………………….35

3.10. Санитарно-защитные зоны………………………………………………………38

3.11. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в сфере обращения с отходами………………………………………………………………….39

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ…………………...41

4.1 Технология летнего содержания дорог……………………………………………55

4.2 Технология зимнего содержания дорог……………………………………………56

5.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………………............60

Сокращения, термины, определения.

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения. Вопросы местного значения сельского поселения – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Вторичные ресурсы - материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут 5 быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.

Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации.

Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Жидкие бытовые отходы - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях. Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов. Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры.

Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения. Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации

. Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства.

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Свалка отходов (захламление территории) - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 куб. м. на площади более 200 кв. м.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – к твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода.

Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Введение

Схема санитарной очистки территории Лузского городского поселения разработана в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88). Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном образовании. Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. Генеральная схема очистки разработана на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет. По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления. Генеральная схема очистки содержит:

- общие сведения о поселении и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию поселения на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

- капиталовложения на мероприятия по очистке территорий;

- графическую часть и основные положения схемы.

Основные положения методики выполнения Генеральной схемы очистки территории населенного пункта

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152 9 "Об утверждении "Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации") и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов. Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки. Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет. Основные положения по составу Генеральных схем очистки Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88). Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления. Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно- сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11- 01-095). При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов. Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.

Содержание основных разделов схемы

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

В разделе приводят материалы по местоположению села, его административному и промышленно-экономическому значению, расчленению территории реками, автомобильными магистралями на обособленные территории. Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, 10 высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие рабочего поселка на перспективу

В разделе приводят данные по благоустройству рабочего поселка как объекта очистки: Существующую и расчетную численность населения, в том числе по административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.). Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

В разделе приводят данные и анализ материалов, характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке сельских территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые коммунальные отходы

Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых бытовых отходов. В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления. Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе. При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта. В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта. Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта. Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке сельских покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.). В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации. Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки. В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты сельских территорий. Основные положения по утверждению Генеральных схем очистки Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной. По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Лузское городское поселение расположено в умеренно- континентальной зоне с холодной продолжительной зимой и прохладным, коротким летом. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации под воздействием северных морей и воздушных масс с Атлантики.

В холодный период над рассматриваемым районом наблюдается интенсивная циклическая деятельность, вызванная слиянием разнородных масс, приходящих с теплой Атлантики и холодных с Северного Ледовитого океана. Поэтому зимой, которая длится 5 месяцев, устанавливается холодная, ветреная погода с частыми снегопадами.

Весной возрастает количество солнечных дней, но плотный снежный покров сходит медленно, в результате чего несколько задерживается повышение температуры, часты вторжения холодного арктического воздуха.

Летом с севера поступает арктический воздух, который трансформируется над континентом (прогревается и увлажняется). Поэтому термический режим подвержен большим изменениям: температура может достигать  высоких значений и опускаться ниже нуля. В основном погода в этот период прохладная, солнечная с кратковременными дождями и слабыми ветрами.

Осень наступает быстро. В этот период облачность и скорость ветра увеличиваются, осадки приобретают обложной характер. Осень в среднем начинается в первую декаду сентября и продолжается полтора месяца.

Среднемесячная температура самого холодного месяца января -14оС, самого теплого июля 17.6оС. Больше 48% осадков выпадает в летний период (май-сентябрь) до - 310 мм. В среднем за год отмечается - 638 мм с максимумом в июле - 72 мм и минимум - 33 мм –  в апреле.

Период активной вегетации длится 120 дней. Последние заморозки на поверхности почвы часто бывают в последней пятидневке мая, а осенью в первой половине сентября.

В годовом ходе среднемесячных температур воздуха самые низкие значения отмечаются в январе	- (-14,5С), самые высокие в июле – (+16,7С). Экстремальные температуры наблюдаются тоже в январе –(-52С) и в июле –(+35С)

Ветровой режим формируется зимой под действием исландского минимума. С ноября по март на территории преобладают преимущественно ветер западного направления (22%).

В теплый период рассматриваемая территория находится под воздействием несколько пониженного давления над континентом и слабо повышенного давления над Баренцевым морем. Преобладают ветры северо-западного направления (23%). В целом за год преобладают ветры западной четверки (19-20%). Среднегодовая скорость ветра 2,7 м/сек.

Вывод

- Территория городского поселения относится к строительно-климатическому району ПВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны – 34 о С и 19 о С. Продолжительность отопительного периода 238 дней. Глубина сезонного промерзания почвы составляет 170-190 см.

- Умеренная зима обуславливает необходимую теплоизоляцию зданий.

- В зимний период требуется ветрозащита селитебных территорий, а также путей сообщения от преобладающих западных и северо-западных ветров.

Схема Лузского городского поселения представлена на рис 1.

Рисунок 1 – Схема Лузского городского поселения

- Рельеф.

- Город Луза расположен в долине реки Луза протекающей в границах съемки с востока на запад. Берег реки крутой, высота его достигает 7-8 м. На отдельных участках берег разрушается. Ширина речной долины изменяется от 2,5 до 4 км. Здесь выделяются  пойменная и две надпойменные террасы.

Пойма с абсолютными отметками 67-72 м, шириной 0,5-2,0 км развита в западной части города. В пределах поймы расположено несколько озер, два из них довольно крупные- Усталец и Курья.

Первая надпойменная терраса отметками 72-76 м широко развита в восточной части города. На этой террасе расположена большая часть городской застройки. Пойма и пониженные участки 1-ой надпойменной террасы затапливаются паводком 1% обеспеченности.

На левом берегу реки на небольшом участке прослеживается 2-я надпойменная терраса с отметками 76-80 м. С севера и юга долина реки ограничивается склонами ледниковой равнины, имеющей в пределах города отметки от 80 до 136 м. Ледниковая равнина отделяется от долины реки уступами. На отдельных участках уступ пологий, но в основном он характеризуется уклонами от 10-20 до 30 град.

На территории города протекает несколько ручьев. В пределах долины реки берега ручьев плоские, болотистые. На ледниковой равнине ручьи протекают в оврагах глубиной 10-15 м. Склоны оврагов задернованы.

Для городской территории характерно широкое распространение болот. Обширные болотные массивы развиты на востоке, северо-востоке и юге. Отдельные болота встречаются непосредственно в границах застройки.

Мощность торфа в основании не превышает 2 м, но на отдельных участках достигает 3-5 м.

В восточной части города значительные площади заняты под свалку отходов леса. Высота отвалов достигает 3-8 м.

В геологическом строении городской территории принимают участие отложения пермской, триасовой и четвертичной системы.

Пермская система представлена отложениями татарского яруса общей мощностью около 500 м – глинами, алевролитами, песчаниками, известняками. Глубина залегания этих отложений составляет 15-90м. Выше залегают отложения индского яруса триаса. Они расположены повсеместно, за исключением площадной части речной долины, где эти отложения размыты. Мощность индского яруса не превышает 30-40 м. Он сложен глинами, песками, песчаниками и мергелями. Глубина залегания изменяется от 9до 20м.

Четвертичная система представлена ледниковыми отложениями (мореной), 2-ой,1-ой пойменной террас р. Лузы, а также болотами и техногенными осадками.

Ледниковые отложения распространены на ограниченных по площади участках в пределах ледниковой равнины. Они представлены суглинками с прослоями супесей и песков, содержащими гравий и мелкую гальку. Ледниковые отложения залегают непосредственно под почвенно-растительным слоем. Скрытая мощность морены в районе города составляет 10 м.

Средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения слагают надпойменные террасы р. Луза. Мощность их изменяется от 7 до 20м. Отложения представлены песками, в основном мелкозернистыми, суглинками и глинами. Суглинки и глины развиты в восточной части города.

Современные аллювиальные отложения слагают пойму реки поймы ручьев. Они развиты в западной части территории. Отложения представлены мелкозернистыми песками, суглинками, илами, торфом. В основании толщи залегают грубозернистые пески с гравием и галькой. Мощность отложений достигает 15-20 м.

Болотные отложения широко развиты на территории города.

Мощность торфа в основном колеблется в пределах 0,3-2,0 м, достигая на отдельных участках 3-5 м.

Техногенные отложения развиты на отдельных участках. Мощность их изменяется от 0,2 до 2,2 м. Они представлены песками, суглинками, опилками и щепой.

Мощность почвенно-растительного слоя изменяется в пределах от 0,3-0,6 м.

- 1.2 Гидрография.

Подземные воды в районе г.Луза приурочены к отложениям четвертичного, триасового и пермского возраста.

В верхней зоне моренных суглинков встречается верховодка. Грунтовые воды развиты в аллювиальных отложениях р. Луза.

Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к пойменным отложениям р. Луза песком с прослойками суглинков, а в нижней части разреза – грубозернистым песком с гравием и галькой.

Мощность горизонта 15-20 м. Глубина залегания грунтовых вод составляет 1-1,5 м. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков и поверхностных вод. Водообильность отложений вирируется в широких пределах. Удельные дебеты составляют в основном 0,13-0,17 л/сек.. Вода  характеризуется пестрым анионным и катионным составом. Горизонт подвержен загрязнению, характеризуется незначительной водообильностью и не может быть рекомендован для центрального водоснабжения.

Верхне-среднечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен  к отложениям надпойменных террас р. Лузамощность горизонта достигает 15-19 м. Сложен он мелкозернистыми песками. Горизонт содержит безнапорные воды. Питание его осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков.

Водообильность отложений изменяется в широких пределах. По данным откачек из колодцев, пройденных как правило на верхнюю более глинистую часть разреза, удельный дебет составляет 0,01-0,3 л/сек. Дебет скважин эксплуатирующих  этот горизонт 1,4-4,2 л/сек. При удельном дебите 0,2-0,7 л/сек. Воды пресные минерализацией 0,1-0,6 г./л до 0,9 г/л. Повышенная минерализация вызвана повышенным содержанием NO3/

Общая жесткость изменяется от 0,02до 5,8 мг экв/л

Вода имеет пестрый анионный и катионный состав. Для организации централизованного водоснабжения горизонт не может быть рекомендован, т.к. имеет небольшую мощность и легко доступен для загрязнения.

Нижнетриасовый водоносный горизонт на описываемой территории имеет ограниченное распространение. В долине р.Луза размыт и четвертичные отложения залегают на верхнетатарских отложениях. В разрезе интенсивного нижнетатарского горизонта, общая мощность которого на описываемой территории не превышает30-40 м породы представлены песчаниками. Мощность отдельных прослоев песчаников достигает 4-10 м. Глубина залегания водоносного горизонта изменяется от нескольких метров до 20-30м. Уровень воды устанавливается на глубине 3-9 м.

Дебет разведочно-эксплуатационных скважин составляет 0,6-3,3 л/сек, удельный дебет 0,03-0,7 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатной кальциево-магниевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л. Ввиду небольшой водообильности горизонт не может быть рекомендован для централизованного водоснабжения. Он эксплуатируется с помощью одиночных скважин для водоснабжения животноводческих ферм и небольших промышленных предприятий.

Верхнетатарский водоносный горизонт в пределах описываемой территории имеет повсеместное распространение. Горизонт с ложен глинами и алевритами с прослойками песчаников, известняков и мергелей. Отложения характеризуются неустойчивой , чаще низкой водообильностью. Воды слабосолоноватые и солоноватые, для централизованного водоснабжения не могут быть рекомендованы.

Поисково-разведочные работы на воду в районе города не проводились. В заключении данном Средне-Волжской геолого-разведочной экспедицией (письмо №926 от 22.12.1980г) указано, что в настоящее время организовать водоснабжение г. Луза за счет подземных вод не представляется возможным. Для решения данного вопроса необходима постановка поисковых работ в радиусе 10-15 км.

- 1.3.Современная демографическая ситуация.

Численность населения Лузского городского поселения на 01.10.2018 г. составила 12058 чел. в т.ч. г.Луза – 11177 чел.; 60.5 % от всего населения Лузского района. Необходимо отметить, что с 2017г. численность населения поселения постоянно снижается. Таблица  Динамика численности населения Лузского городского поселения

| Показатель | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс.чел | 11,329 | 11,177 | 11,042 | 10,902 | 10,761 | 10,530 |
| Количество родившихся на 1000 человек населения | 11,0 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 13,0 |
| Количество умерших на 1000 человек населения | 19,2 | 17,7 | 18,1 | 18,7 | 19,1 | 19,4 |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу | 3358,0 | 3434,0 | 3468,0 | 3484,0 | 3512,0 | 35,40,0 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | 4631 | 4480 | 4393 | 4311 | 4321 | 4331 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | 510 | 544 | 576 | 600 | 624 | 648 |
| Уровень занятости населения, % | 82,5 | 86,5 | 89,6 | 91,8 | 92,3 | 92,7 |
| Экономически активное население( от 15 до 72 лет) | 4409 | 4456 | 4495 | 4515 | 4543 | 4571 |
| Численность безработных | 179 | 151 | 160 | 155 | 153 | 151 |

Анализ состояния и тенденций демографических процессов и их причин свидетельствует о невозможности стабилизации демографической обстановки в обществе и последующего ее улучшения без преодоления социально-экономического кризиса, подъема экономики, повышения уровня жизни населения.

В итоге анализа демографической ситуации в поселении следует отметить, что она характеризуется, прежде всего, продолжающимся процессом естественной убыли населения, что связано с превышением уровня смертности над рождаемостью. При этом уровень рождаемости не обеспечивает даже нужного воспроизводственного процесса населения. 	Устранить причины создавшегося положения в ближайшее десятилетие представляется маловероятным даже при условии незамедлительного принятия самых решительных мер. Например, через реализацию национального проекта «Здравоохранение», а также через проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Согласно существующему административно-территориальному делению, в состав Лузского городского поселения входят:

| Наименование населенного пункта | Количество жителей |
| --- | --- |
| д.Антюшевская | 2 |
| д.Барминская | 1 |
| д.Березино | - |
| д.Большое Заборье | 3 |
| д.Васильева Горка | - |
| д.Верхнее Липово | 8 |
| д.Демидовская | - |
| д.Ершово | - |
| д.Ершовская Запань | 1 |
| д.Ефаново | 171 |
| д.Загарье | - |
| д.Ивашево | 2 |
| д.Игнатьевская | - |
| д.Каравайково | 135 |
| д.Клобуково | 3 |
| д.Копылово | 13 |
| д.Кузнецово | 28 |
| д.Куликово | 138 |
| д.Лычаково | 14 |
| ж/д разъезд Макуха | - |
| д.Малое Заборье | - |
| д.Матвеевская | - |
| д.Огорельцово | - |
| д.Озерская | 141 |
| д.Осинова Слободка | - |
| д.Першино | - |
| д.Пловская | - |
| д.Родионова Гора | - |
| д.Соколино | 110 |
| д.Старомонастырская | - |
| д.Субботино | 1 |
| д.Турино | - |
| д.Турково | 8 |
| д.Чируховская | - |
| п.Христофорово | 351 |
| г.Луза | 11200 |

1.4. Объекты инфраструктуры населенных пунктов Лузского городского поселения. Определяющее значение для развития системы санитарной очистки играет обеспеченность населенных пунктов объектами городской инфраструктуры, а также перспективы территориального развития (объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений). Развитие городской и сельской инфраструктуры связано с расширением и развитием населенных пунктов. Образовательное пространство поселения представлено 16 образовательными учреждениями: 12 детскими садами (2006 воспитанников), 2 школами (4835 обучающихся), 2 учреждениями дополнительного образования (300 детей). Система образования достаточно многогранна, территориально разбросана, многоаспектна. Функционируют в статусе средних - 2 школы.. Все школы и сады расположены в типовых зданиях, имеют все виды благоустройства.

- Трудовые ресурсы

Рынок трудовых ресурсов городского поселения находится в сложной ситуации, складывавшейся на протяжении длительного времени в связи с изменениями в экономике и в демографии. Естественная убыль населения, рост числа людей пенсионного возраста является долговременной тенденцией и приводит к ежегодному снижению численности экономически активного населения, создает предпосылки для дефицита рабочей силы в будущем. Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования. На 1 января 2019 г. численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) в поселении составляла 4393 человека или 89,6%. В 2019 г. в структуре занятости населения по сферам экономической деятельности наибольшая доля занятых отмечена в следующих отраслях: лесное хозяйство и сельское хозяйство – 600 чел. (20,3%), образование и культура – 53 чел. (2,6%), торговля – 805 чел. (12,9%). Расчет численности работающих, распределение их по сферам экономической деятельности сделаны на основании недостаточно полных данных, предоставленных администрацией поселения, и являются ориентировочными

Распределение жителей Лузского городского поселения по сферам экономической деятельности ( данные 2018г).

| Вид деятельности | Число занятых, чел | % к общей численности трудоспособного населения |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 600 |  |
| Обрабатывающие производства | 1320 |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 200 |  |
| Строительство | 150 |  |
| Оптовая и розничная торговля | 805 |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 450 |  |
| Транспорт и связь | 340 |  |
| Финансовая деятельность | 1984 |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 23 |  |
| Государственное управление и обеспечение пожарной безопасности | 513 |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 281 |  |

В структуре рынка труда значительную долю занимают работающие в бюджетных организациях: административных, образования и культуры, здравоохранения и пр. Несмотря на более низкий уровень заработной платы в большинстве бюджетных организаций, в условиях отсутствия на территории поселения рабочих мест, эти виды деятельности сохраняют привлекательность для населения, тем более что в результате общегосударственных мер происходит постепенное повышение заработной платы работников бюджетных организаций. Долю работающих в малом бизнесе учесть достаточно трудно. Ведение статистического учета работающих в этой сфере затруднено по причине «скрытой безработицы» - трудовой деятельности без оформления трудовых отношений или трудовой деятельности по неучтенным временным договорам. Такое положение особенно характерно для лесопромышленной отрасли, где из-за малого количества лесовозных дорог круглогодичного действия добыча леса ведется, в основном, в зимнее время. Этим чаще всего занимаются небольшие временные бригады, которые распадаются в конце сезона. Плохо поддаются учету также наемные работники на частных пилорамах.

- Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Лузского городского поселения на 01.01.2019 г. составляет 310,7 тыс.м2. В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева или кирпича. Жилищный фонд на территории городского поселения составляет 441 жилой дом. Обслуживание жилых домов производится за счет собственных  средств жителей и средств администрации поселения. Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении составила на 01.01.2019г 24,5 м2/чел, что намного превышает средний уровень обеспеченности жилищным фондом по Кировской области. Следует отметить, что такое превышение обеспеченности населения жилищным фондом по сравнению со средними показателями по краю связано с демографическим кризисом на территории поселения и наличием пустующего жилья в мелких населенных пунктах. Средняя обеспеченность жилищным фондом по поселению 27,4 м2 на человека. Имеющийся в муниципальном образовании жилищный фонд не соответствует потребностям населения по своим качественным характеристикам. Основным показателем качества жилищного фонда является его благоустройство. В целом по поселению удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составил примерно 46%.  Канализацией, централизованным отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением жилищный фонд не обеспечен в полном объеме. В поселении отсутствуют необходимые объемы финансовых средств для проведения капитальных ремонтов, что приводит к ветшанию жилищного фонда. Большая часть жилищного фонда имеет износ более 47%. Вышеназванные обстоятельства вызывают серьезную озабоченность, так как в настоящее время вместо постепенного улучшения жилищного фонда за счет плановой замены выбывающего, происходит наращивание доли стареющего жилищного фонда из-за малой доли нового строительства. Техническое состояние жилищного фонда в Лузском городском поселении предполагает постоянно растущие финансовые вложения для проведения ремонтных и профилактических работ. В условиях ограниченности этих ресурсов решение данных вопросов становится весьма проблематичным. Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики Александровского муниципального района на ближайшие годы. «Комплексной Программой социально-экономического развития поставлена цель улучшения условий жизнеобитания граждан. Реализация поставленной цели возможна в случае выполнения комплекса задач, к которым относятся: - развитие нового строительства жилья, - подготовка земельных участков для жилищного строительства, -осуществление организационно-методических мероприятий, стимулирующих развитие строительства.

1.7. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи. Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Лузского городского поселения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Особенностью поселения является малочисленность постоянно проживающего здесь населения и сосредоточенность большей части жителей в одном населенном пункте. В г.Луза, как в районном центре, сконцентрированы все объекты социального и культурного обслуживания населения: школа, Дом культуры и досуга, центральная районная больница, почта, магазины. Остальные населенные пункты поселения по причине малочисленности жителей на своей территории объектов полного обслуживания не имеют.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Анализ нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами на территории Лузского городского поселения.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с отходами относится организация сбора, транспортирования, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

1. Основной формой экологически корректного обращения с твердыми бытовыми отходами на территории района является их захоронение.

2. На территории поселения имеется 1 полигон: полигон ТБО г.Луза, который находится в 4-х километрах от города по Лальскому тракту с левой стороны.

3. Выполнению требований ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части обеспечения на территории поселения раздельного сбора мусора способствует проведение краткосрочных акций «Дни защиты от экологической опасности», «Сохраним природу родного края», в рамках которых проводится организованный сбор макулатуры и металлолома.

4. Мероприятия по ликвидации и рекультивации мест несанкционированного размещения отходов проводятся круглогодично, по мере их выявления, а также в весенне- летний период в рамках акций по санитарной очистке и благоустройству Лузского городского поселения.

5. Отношения в сфере обращения с отходами на территории поселения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- Устав МО «Лузское городское поселение»;

- Генеральная схема санитарной очистки Лузского городского поселения;

2.2 Наиболее значимые проблемы в сфере обращения с отходами.

Наиболее значимыми проблемами в сфере обращения с отходами для Лузского городского поселения являются:

- слабое применение статьи 2.16 Закона Пермского края № 139-ПК «Об административных правонарушениях»;

- отсутствие мусоросортировочных (мусороперерабатывающих) комплексов;

- стихийное несанкционированное размещение отходов;

- нежелание платить за вывоз мусора части населения, проживающего в частном секторе. Генеральная схема санитарной очистки Лузского городского поселения

2.3. Отходы производства и потребления

2.3.1 Общая характеристика отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления представляют собой остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления. К отходам также относят товары (продукцию), утратившие свои потребительские свойства. В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными Приказом Минприроды России от 15 июня 2001 г. №511, отходы по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду подразделяются на чрезвычайно опасные (1 класс), высоко опасные (2 класс), умеренно опасные (3 класс), малоопасные (4 класс), практически неопасные (5 класс). При управлении отходами учитываются как экологические риски (опасность для окружающей среды), так ресурсный потенциал отходов, благодаря которому отходы могут быть использованы для производства продукции, выработки энергии или выполнения определенных работ. Повышение эффективности управления отходами остается одной из важнейших задач в сфере материального производства и в непроизводственной сфере.

Учитывая наблюдаемый рост образования отходов, первоочередное внимание следует уделять предотвращению и снижению образования отходов, максимально возможному вовлечению отходов в хозяйственный оборот. Наряду с этим необходимо обеспечивать экологически безопасное обращение с отходами в процессе производства продукции и оказания услуг, при обезвреживании и размещении опасных отходов. Отсутствие законодательной базы по обращению с отходами упаковки и упаковочных материалов приводит к непрерывному росту объемов образования коммунальных отходов, подлежащих захоронению. Все сильнее обостряется проблема утилизации оргтехники и бытового оборудования, обновление которых в силу технического прогресса происходит значительно активнее, чем ранее. Несмотря на возросший в последнее время со стороны предпринимателей интерес к отходам, рост проблем в сфере обращения с отходами опережает развитие отходоперерабатывающей отрасли. Условия для активизации позитивных процессов в сфере обращения с отходами должны формироваться соответствующей нормативной базой федерального, регионального и муниципального уровней.  В соответствии с действующим законодательством за органами государственными власти субъектов Российской Федерации закреплены в области управления отходами такие полномочия, как участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов в области обращения с отходами, контроль за их исполнением; установление лимитов на размещение отходов и осуществление государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю; участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения с отходами. В области обращения с отходами полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов предусматривают деятельность по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; органы местного самоуправления поселений осуществляют функции организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и мусора.

2.3.2.Образование отходов по поселению.

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. Основой для анализа обращения с отходами на территории района являются данные статистической отчетности предприятий, декларируемые в формах статистической отчетности 2тп «Отходы» и «Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и образующихся отходах». Общая масса официально вывезенных на полигон ТБО отходов в 2018 г. составила 3660 тонн, в 2017 году - 3460 тонн. Соотношение количества видов отходов по классам опасности и по массе образования:

II класс опасности 2% ;

I класс опасности 1%;

III класс опасности 5%;

IV класс опасности 68%;

V класс опасности 24%.

Рисунок 2 – Распределение количества видов отходов по классам опасности

Наибольшее количество видов отходов, образуемых предприятиями района, относится к IV и V классу опасности для окружающей среды, а по массе образования преобладает IV класс опасности. Основную долю среди отходов V класса опасности составляет гипс кусковой, отходы от лесопиления и лом черных металлов несортированный. Эти 2 вида отходов составляют 14% от общей массы образования отходов данного класса. Отходы IV класса опасности представлены, большей частью, мусором от жилищ несортированным. К I классу опасности на территории района относятся ртутьсодержащие отходы. Это ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, а также ртутные термометры отработанные и брак. Их приёмом занимается муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис», имеющее лицензию на данный вид деятельности. Утилизацией занимается специализированная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, а именно АО «Куприт» г.Киров.

2.3.3.Образование и движение ТКО по Лузскому городскому поселению.

По данным инспекции по охране окружающей среды и природопользованию Кировской области на территории поселения в 2018 г. образовано 3660,0 тонн ТКО, что на 200 тн больше, чем в 2017 году (3460 тонн). Отходы, образовавшиеся в поселении за 2018 год, были вывезены на полигон, расположенный в г.Луза. Вывозом отходов в поселении в 2018 году занималось муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис». В связи с тем, что на данный момент на территории Лузского городского поселения нет специализированных организаций по переработке и обезвреживанию отходов, они передаются и размещаются на единственный полигон ТБО.

Одной из серьезных проблем в поселении являются несанкционированные свалки – это стихийные скопления отходов, которые никому не принадлежат и за состояние которых никто не отвечает. По данным инвентаризации проведенной администрацией Лузского городского поселения в 2018 году было выявлено 10 объектов несанкционированных свалок общим объемом 115 м3. Все несанкционированные свалки в 2018 - 2019 году были ликвидированы и вывезены на полигон ТБО.  Как показывает практика, фактическое число несанкционированных свалок в несколько раз превышает официальные цифры. Огромное количество отходов вывозится в лесную полосу и на окраины населенных пунктов. Так же отходами захламляются близ лежащие территории уже закрытых и рекультивированных свалок. Необходимо отметить, что крупный вклад в создание подобных свалок вносят организации и предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, не желающие платить за организацию контейнерной площадки и вывоз мусора на полигоны ТБО. Местное и приезжее население выбрасывают мусор вне установленных мест не только из-за низкой культуры, но и по причине отсутствия оборудованных для этого мест и нерегулярного вывоза мусора. Основной состав выброшенного мусора - старая мебель, полиэтилен, картон, стеклотара, бытовая техника, арматура (КГО), строительный мусор и др. Несанкционированные свалки не имеющие обваловки и гидроизоляции, представляют собой серьезную опасность для водных объектов. В районе имеется 1 водный объект, потенциально подверженный негативному воздействию объектов размещения отходов. Это река Луза. Для данных объектов размещения отходов необходима организация дополнительного контроля за их состоянием. Также необходима организация регулярного химико-аналитического контроля качества воды рек, в районе возможного негативного воздействия данных объектов. Для ликвидации несанкционированных свалок и мониторинга окружающей среды предусматривается выделение денежных средств из бюджета Лузского городского поселения.

2.3.4.Существующая система сбора и вывоза ТКО, ЖБО и КГО на территории Лузского городского поселения.

Основными системами сбора и удаления ТКО для Лузского городского поселения остается система несменяемых контейнеров (0,75 куб. м), установленных на специальных площадках, при которой ТКО из контейнеров перегружаются в кузовные мусоровозы, а контейнеры возвращаются на прежнее место. Мойка контейнеров для сбора ТКО не производится. Вывоз отходов осуществляется на договорной основе. В Лузском районе, как и по всей Кировской области с 01.01.2019 года действует Региональный оператор по Кировской области АО «Куприт», который осуществляет вывоз ТКО и КГО от жилищного фонда и предприятий. В Лузском городском поселении региональный оператор представлен предприятием ООО «ЖилКомфорт», которое осуществляет деятельность по сбору и транспортировке ТКО на территории Лузского района.

Размещение контейнеров и контейнерных площадок по населенным пунктам обслуживаемых ООО «ЖилКомфорт».

| Наименование населенного пункта | Количество площадок | Количество контейнеров,0,75м3 |
| --- | --- | --- |
| д.Антюшевская | - |  |
| д.Барминская | - |  |
| д.Березино | - |  |
| д.Большое Заборье | - |  |
| д.Васильева Горка | - |  |
| д.Верхнее Липово | 1 | 1 |
| д.Демидовская | - |  |
| д.Ершово | - |  |
| д.Ершовская Запань | - |  |
| д.Ефаново | 5 |  |
| д.Загарье | - |  |
| д.Ивашево | - |  |
| д.Игнатьевская | - |  |
| д.Каравайково | 2 | 4 |
| д.Клобуково | - |  |
| д.Копылово | 1 | 1 |
| д.Кузнецово | 1 | 1 |
| д.Куликово | 5 | 5 |
| д.Лычаково | 1 | 1 |
| ж/д разъезд Макуха | - |  |
| д.Малое Заборье | - |  |
| д.Матвеевская | - |  |
| д.Огорельцово | - |  |
| д.Озерская | 5 | 10 |
| д.Осинова Слободка | - |  |
| д.Першино | - |  |
| д.Пловская | - |  |
| д.Родионова Гора | - |  |
| д.Соколино | 1 | 1 |
| д.Старомонастырская | - |  |
| д.Субботино | - |  |
| д.Турино | - |  |
| д.Турково | - |  |
| д.Чируховская | - |  |
| п.Христофорово | 4 | 10 |
| г.Луза | 85 | 200 |

2.3.5.Вывоз и обезвреживание жидких бытовых отходов.

Вывоз ЖБО от жилых домов и объектов инфраструктуры, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляется только в г.Луза. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из г.Луза передается на обезвреживание на единственные в районе канализационные очистные сооружения. через Проектная производительность КОС – 1200 м³ в сутки. Доставка жидких отходов на объекты обезвреживания осуществляется ассенизационным транспортом с вакуумной (пневматической) загрузкой. Вывоз и обезвреживание ЖБО происходит следующим образом. Ассенизационный транспорт производит загрузку отходов в месте их образования, затем транспортирует до канализационных насосных станций, где сливает ЖБО в специальные колодцы, для первичного обезвреживания и дальнейшей перекачки отходов на КОС. В поселении существуют 3 сливные станции: Сливная станция предназначается для приема жидких отбросов (нечистот, помоев), доставляемых из неканализованных зданий и спуска их после соответствующей обработки в канализационную сеть. На сливной станции устанавливают приборы учета сброса ЖБО, данные приборов учета должны быть отражены в путевых листах предприятий, осуществляющих вывоз ЖБО. Обработка нечистот и помоев на сливной станции производится с целью приблизить их состав к составу обычной сточной канализационной жидкости, и заключаются в удалении технических примесей и песка, а также в уменьшении концентрации стоков путем разжижения их технической водой. БПК полн. сточных вод от сливных станций же должно быть свыше 1000 мг/л. Санитарно-защитная зона от сливной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 м. Территория сливной станции озеленяется и огораживается. Производственный процесс сливной станции складывается из следующих операций: - прием жидких отбросов от доставляющих транспортных средств. - разбавление жидких отбросов водой. - очистка разбавленной массы от крупных механических примесей. - очистка от крупного песка. - спуск разбавленных и соответствующим образом обработанных жидких отбросов в канализацию самотеком. - удаление задержанных крупных примесей и песка с территории станции. Запрещается вывозить отходы ЖБО на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. В Лузском городском поселении вывозом ЖБО занимается одна лицензированная организация – МУП «Лузские коммунальные системы» Организация обслуживает неканализованные районы города поселения. Обслуживание производится на договорной основе. Так же производится вывоз ЖБО из частного сектора по разовым заявкам. Сброс ЖБО производится в колодцы канализационной насосной станции для дальнейшего поступления отходов на биологические очистные сооружения.

В соответствии со СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельскохозяйственных поселений» среднегодовая норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном районе от 1 человека составляет 2000 л/год. Учитывая численность населения, расчетное количество ЖБО образованное в первую очередь (2019- 2024 г.г.) будет равно 1132 м3 /год, на вторую очередь (2025-2035 г.г.) – 1244 м3 /год.

2.3.6.Существующий порядок обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1979 году отнесла медицинские отходы к группе опасных и указала на необходимость создания специальных служб по их переработке. Медицинские отходы это источник поступления вредных химических, биологических и химико-биологических препаратов и элементов в окружающую природную среду. Эти виды отходов являются источником угрозы для всех, кто с ними соприкасается. Опасность связана с возможностью выхода инфекций за пределы лечебно учреждений (ЛУ). В группу риска попадает персонал ЛУ, пациенты и лица, ответственные за транспортировку и последующее обезвреживание отходов. Все медицинские, а также иные отходы, образующиеся в ЛУ, по степени их эпидемической и токсикологической опасности разделяются на четыре группы:

►Группа А - неопасные отходы (коммунальные). Подгруппы: А1 - вторичные материальные ресурсы; А2 - органические отходы; АЗ - другие неопасные отходы.

►Группа Б - медицинские отходы, требующие особого внимания. Подгруппы: Б1 - анатомические отходы; Б2 - острые предметы; БЗ - фармацевтические отходы (кроме цитостатических фармацевтических препаратов); Б4 - отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями не инфицирующими; Б5 - инфицирующие отходы; Б6 - цитостатические фармацевтические препараты.

►Группа В - чрезвычайно инфицирующие отходы.

►Группа Г - другие опасные отходы, подобные отходам производства. Масса образования медицинских отходов в районе представлена в таблице

ЛУ Лузского городского поселения представлены Лузской центральной районной больницей, которая не имеет установок по обеззараживанию и утилизации медицинских отходов, в связи с этим учреждение заключает договора со специальными организациями на утилизацию данных отходов.

2.3.7 Характеристика полигона захоронения ТКО находящихся на территории Лузского городского поселения.

Полигон ТБО г.Луза. Складируются все образующиеся на территории поселния и района ТКО. Объем завозимых отходов в 2018 году равен 18600. м 3 /год. Планируемый объем ТКО на 2019 год равен 40000 м3/год. Полигон ТБО расположен в 4-х км от города Луза с левой стороны по Лальскому тракту. Введен в эксплуатацию в 1997 г. Земельный участок под полигоном ТБО предоставлен в бессрочное безвозмездное пользование управлению имуществом и земельными ресурсами Лузского района. Полигон ТБО передан в аренду муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» Общая площадь полигона - 3 га. Объем накопленных отходов на полигоне по состоянию на январь 2019 года составляет 56% от полного наполнения полигона. Отходы завозятся в неуплотненном состоянии, начальная плотность 0,2 т/м 3 , затем отходы складируются в тело свалки и уплотняются специальной техникой до - 1,5 т/м 3 . За 2018 год на полигон поступило 18600 м3 отходов. Нормативный срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом составляет 15 лет. Фактический срок эксплуатации полигона при условии дальнейшей эксплуатации в текущем режиме по экспертным оценкам составляет до 2024г., а в случае применения сортировки отходов и технологии по брикетированию срок эксплуатации может быть продлен до 2030 года. Основанием свалки являются слабофильтрующие глинистые грунты (суглинки, глины) и сильновыветрелые аргилиты. По ГОСТ 25100-95 грунты основанием свалки относятся к слабоводопроницаемым (Кф от 0,02-0,3 м/сут.), глины, местами подстилающие основанием свалки, водонепроницаемые (Кф = 0,002 м/сут.) По ГОСТ 25100-95 суглинки, глины являются ненабухающими, скальные грунты относятся ненабухающими и сильнонабухающими.

Основным источником загрязнения комплекса подземных вод является атмосферные осадки. Основными компонентами ТКО являются: бумага, металлы, стекло, пластик, полиэтилен, пищевые отходы, строительный мусор, текстиль, древесина, резина и кожа, кости, прочие отходы.

В целом отмечено, что по химическому составу ТКО пригодны для приготовления компоста с удовлетворительными агрохимическими показателями. В то же время большое количество стеклянного, пластикового и металлического балласта, наличие примесей лекарств, реактивов, аккумуляторных батарей, элементов питания электроприборов, возможно болезнетворных микроорганизмов в отходах ЛУ и других делают компост, приготовленных из общей массы ТКО, не пригородным для с/х использования. В качестве основных направлений снижения санитарной и экологической нагрузки на объекты природной среды рекомендовано: введение обязательного контроля принимаемых к размещению отходов, идентификация токсичных, особо опасных в эпидемиологическом плане отходов, внедрение технологий предварительной подготовки отходов к захоронению.

Атмосферный воздух территории свалки.

Территория свалки обследована по характеру выделения биогаза, сопровождающего процессы биодеструкции ТКО. Состав газовой фазы свалки формируется совокупностью процессов биодеструкции ТКО, испарения летучих фракций отходов и химических реакций. Газовая составляющая свалочных отложений представляют сложную смесь продуктов химической реакции и микробной жизнедеятельности, образующихся в результате биотермического анаэробного процесса разложения органических составляющих ТКО. Состав биогаза: метан – 40-60 об. %; двуокись углерода – до 40 об. %; в качестве примесей находятся тяжелые углеводороды, молекулярный водород, сероводород, угарный газ, окислы азота, аммиак и др. Анализ результатов показал отсутствие превышения допустимых концентраций практически по всем примесям. Превышение ПДК = по этилбензолу (1,5-6 ПДК) и сумме углеводородов – до 4,5 ПДК. Оценка загрязнения атмосферы на локальных участках свалки в зоне горения массива отходов, в основном на кожной и западной стороне свалки. Отмечено значительное превышение концентрации по 7 примесям: взвешенные вещества, окись углерода, сероводород, бензол, толуол, этилбензол и углеводороды. Для оценки зоны распространения атмосферного загрязнения от свалки были выполнены замеры на границе СЗЗ (500 м от свалки) и на расстоянии 2,5 км от свалки в условно чистом районе, принятом в качестве фонового превышения концентрации загрязняющих веществ, кроме суммы углеводородов и хлористого водорода, не обнаружено. Фильтрат свалки. Территория свалки занятая отходами, не имеет достаточного естественного водоупорного основания под рабочим телом. Расположение в верхней части водораздельной возвышенности с усиленной нисходящей вертикальной фильтрацией подземных вод приводит к избыточному увлажнению территории.

3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

3.1. Организация сбора и удаления отходов потребления.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты. Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение радиоактивных отходов. Система сбора отходов может быть контейнерной(тарной) или бесконтейнерной(мешковой сбор). При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д. Для обслуживания жилищного фонда поселений рекомендуется контейнерная система сбора отходов с несменяемыми сборниками. В остальных населенных пунктах целесообразно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в 1 месяц. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией. Организация сбора и вывоза прочих отходов Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию. Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания. Утилизация и переработка отходов Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или поля ассенизации.

Физические воздействия полигонов ТБО и несанкционированных свалок на окружающую среду.

Инженерно-геологические условия.

По характеру подстилающих грунтов, полигон представляет высокую опасность, так как он располагается на песках, торфяниках и известняках, не препятствующих проникновению загрязняющих веществ в подземные горизонты. Для большинства полигонов ТБО следует отметить близость грунтовых вод к поверхности, и как следствие этого, возможное их загрязнение с фильтратом свалочных масс.

Химические факторы риска.

Основными загрязнителями территории полигонов ТБО являются ртуть, кадмий, свинец, медь, хром, цинк, олово и другие элементы 1 - 3 классов токсической опасности. Влияние полигонов ТБО распространяется на грунты в радиусе не менее, чем на 50 м от контура локализации отходов (для крупных полигонов ТБО), глубина проникновения загрязнения с фильтратом полигонов ТБО в подстилающие грунты варьирует от 0,3 до 0,8 м от подошвы свалочных масс, и зависит от морфологического состава и объема накопленных отходов. Из органических загрязнителей основными для полигонов ТБО является 3,4- бензпирен и полихлорированные бифенилы, среди микроэлементов в поверхностных водах вблизи полигонов ТБО наиболее часто встречается алюминий и свинец. Высокие концентрации марганца, скорее всего, не связаны со свалочными массами, а объясняются природными особенностями поверхностных вод. В преобладающем большинстве поверхностных водных объектов вблизи полигонов ТБО выявлено загрязнение нефтепродуктами, причем прямая корреляция с наличием промышленных отходов отсутствует. По величине индекса загрязненности воды (ИЗВ), поверхностные воды относятся к группе «загрязненных» и «чрезвычайно-загрязненных». Влияние полигонов ТБО на грунтовые воды проявляется в первую очередь в резком увеличении минерализации вод и росте показателей, связанных с поступлением легкоокисляющихся органических веществ (цветность, ХПК и БПК5, ионов аммония и т.д.), происходит загрязнение вод нефтепродуктами, в воды поступает большинство микроэлементов 1-3 класса опасности. В атмосферном воздухе на территории полигонов ТБО присутствуют практически все приоритетные органические соединения, что связано с возгораниями свалочных масс.

Радиационные факторы риска.

В результате эколого-радиометрических исследований установлено, что территории всех обследованных полигонов ТБО не представляют опасности по радиационному фактору риска. Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО предлагаются следующие меры:

1. Провести работы по определению состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов.

2. Пересмотреть нормы накопления твердых бытовых отходов для предприятий и организаций социальной сферы.

3. Создать благоприятные условия для развития рынка вторичного использования сырья.

4. В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо: - пересмотреть принципы учета и контроля объектов санитарной очистки и образуемых объемов отходов; - своевременное заключение договоров на вывоз ТКО от организаций.

5. Необходимо организовать контейнерные площадки для сбора ТКО и КГО.

6. Организовать проведение работ по комплексному благоустройству населенного пункта: ремонт покрытий дорог, внутридворовых территорий, обустройство газонов, цветников.

3.2. Прогноз изменения количества образующихся ТКО.

Для прогнозирования объемов образующихся отходов следует пользоваться установленными нормами накопления ТКО, согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно- коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека проживающего в сельской местности составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО). Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов в населенном пункте, приведено в таблице.

Прогнозируемое годовое количество твердых коммунальных  отходов с учетом добавления мест накопления ТКО по поселению

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ТБО в год, м3 | 38000 | 39000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

3.3. Определение необходимого количества контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

При контейнерной системе сбора в отечественной практике как правило применяются металлические сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м3 . Контейнеры, вместимостью 0,55, 0,75 м 3 - стационарные. Мусоросборники, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м3 снабжены колесами. Рекомендуется использование закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года. На рисунке 2 изображен стандартный контейнер 0,75 м 3 с крышкой. Цена такого контейнера около 10 тысяч рублей. Для обслуживания контейнеров требуется специализированный мусоровоз с манипулятором для погрузки отходов.

Рисунок  - Контейнер для сбора мусора вместимостью 0,75 м 3

Дальнейшие расчеты будут проводиться для стандартных контейнеров объемом 0,75 м3. Сбор крупногабаритных отходов может осуществляться на площадках для сбора ТКО с последующим вывозом мусоровозом или иным специальным транспортом. Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для учета отклонения фактических объемов от среднегодовых в пределах 25% вводится коэффициент неравномерности = 1,25. Резервные контейнеры на случай ремонта (5%) учитываются коэффициентом = 1,05. Рекомендуемая периодичность вывоза отходов, согласно СанПиН 42-128-4690-88, в теплое время года (при температуре +5 °С и выше) составляет не более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре -5 °С и ниже) - не более трех суток. Число контейнеров (Бкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Бкон= Пгод x t x K1/Пр x V где:

Пгод – годовое накопление ТБО на участке, м3;

Пр – количество рейсов в год;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

V – вместимость контейнера, м3

Для расчета необходимого количества контейнеров следует определить периодичность вывоза ТБО. Для контейнеров 0,75м3 будет использоваться периодичность вывоза, 3 раза в неделю. Расчеты количества контейнеров ведутся исходя из прогнозируемых объемов отходов на 2019-2024 годы, образующихся от жилого фонда Лузского городского поселения. Количество необходимых контейнеров, согласно расчетов, приведено в таблице 8.

Таблица 8 - Количество контейнеров для сбора отходов Период Годовой объем отходов, м 3

|  | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во контейнеров объемом 0,75 м3 | 175 | 200 | 240 |
| Объем,м3 | 18600 | 22000 | 25000 |

Следует отметить, что по формуле можно рассчитать количество контейнеров любых объемов, включая 0,55 м3 , 0,6 м3 , 0,7 м3 и т.д.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов.

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при  температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю. Рекомендуется вывозить отходы от благоустроенного муниципального жилого фонда – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже -5 оС; от частного сектора возможно вывозить отходы по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для частного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), что снизит объѐмы ТКО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТКО может быть сокращена до 1 раза в неделю. Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

3.4. Правила организации и содержания контейнерных площадок

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров) определяются эксплуатирующими организациями и согласовываются с отделом архитектуры администрации муниципального района и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов, расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно- эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон. Площадки для установки стандартных контейнеров (рисунок 4) для сбора ТКО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта. Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться по правилам местных органов СЭН. После выгрузки ТКО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы. Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается. Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

3.5. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления.

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки. Рассчитываем количество мусоровозов, необходимых для вывоза отходов от жилых домов, предприятий и организаций. Число мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле: Nтр=Пгод/(365·Псут·Кисп), где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3 ;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3 ;

Кисп – коэффициент использования автотранспорта (0,7-0,8)

Суточная производительность мусоровозов (Псут): Псут  Р Е , Для обслуживания стандартных контейнеров 0,75 м3 может использоваться, например, мусоровоз КО-440-4Д с вместимостью кузова с уплотнением до 22 м3.

А так же мусоровоз МАЗ МКМ 3403(вместимость 54 м3)

Время загрузки одного контейнера составляет приблизительно 5-10 минут, полная загрузка занимает около 2 часов. Для определения числа возможных рейсов в сутки необходимо определить плечо вывоза ТКО. На данный момент вывоз отходов с территории поселения объект размещения ТКО, расположенный на расстоянии 4 км от г.Луза по дороге на п.Лальск. С учетом движения внутри поселения, средний путь в одну сторону составляет около 12 км. За один полный рейс транспорт должен проделать путь туда и обратно, т.е. 24 км. Учитывая, что средняя скорость движения мусоровоза составляет около 30 км/ч, этот путь займет приблизительно 25 минут. С учетом времени на погрузку и разгрузку, полный рейс мусоровоза КО-440-4Д при обслуживании контейнеров 0,75 м3 займет около 2 часов 30 минут. Также необходимо учитывать время нулевых пробегов мусоровоза (следование в гараж и из гаража), время, затрачиваемое на подготовительно- заключительные операции. За одну 8- часовую смену он может совершить 3-4 полных рейса. Аналогично, полный рейс мусоровоза на базе шасси МАЗ МКМ 3403 при обслуживании контейнеров 0,75 м3 также составит около 4 часов 20 минут. За одну 8-часовую смену он также может совершить 2 рейса. Таким образом, суточная производительность мусоровоза КО-440-4Д составит 3 рейса по 22 м3 итого 66 м 3 . Суточная производительность мусоровоза на шасси МАЗ МКМ 3403 составит 108 м 3 . Данные значения превышают фактические годовые объемы накопления ТКО. Поэтому производительности двух мусоровозов данного типа вполне достаточно для обеспечения вывоза отходов. Тем не менее, для обеспечения бесперебойного вывоза отходов в случае возникновения неисправностей техники, рекомендуется иметь по крайней мере одну дополнительную единицу спецтехники. Согласно расчета для обеспечения полного вывоза накапливаемых ТКО с территории Лузского городского поселения требуется 2 мусоровоза, плюс 1 дополнительная единица мусоровозной техники с повышенной проходимостью на шасси КАМАЗ.

Для обеспечения сбора и вывоза мусора требуются рабочие следующих профессий: водитель автомобиля, грузчик, оператор.

Состав работ:

Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.

Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию: путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии. Оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии. Регистрация машин, возвращающихся в парк. Прием и  обеспечение заявок на машины. Подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно- эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, о состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов. По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами: сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам, объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов, по возможности прокладывать маршрут от центра города (села) в направлении к месту обезвреживания, при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова, предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

3.6. Организация системы приема вторичного сырья.

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека. С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данном пункте возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья. В таблицах 12 и 13 представлен морфологический состав ТКО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов, села и регионов России.

Морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе

| Компонент | ТБО жилищного фонда,% | Среднее значение, % | ТКО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлолом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 2,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |
| ИТОГО: |  | 100 |  | 100 |

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

При развитии системы сбора вторичного сырья возможны три схемы:

1) установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

2) создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

3) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов. Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию 52 новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих слоев населения. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством. Несмотря на то, что ТКО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов. Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТКО: при селективном сборе ТКО общественных и торговых предприятий и при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

3.7. Размещение и обезвреживание бытовых отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах, сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла. Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико- экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований. Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов. Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне. Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями). Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа обезвреживания отходов размещение на полигоне. В настоящее время отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 4-х км от города Луза. Необходимо провести работы по обустройству данного объекта в соответствии с требованиями санитарных норм. Кроме того, желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки. Все мероприятия выполняются за счет муниципального бюджета, для чего рекомендуется разработать муниципальную целевую программу по охране окружающей среды и включиться в региональную целевую программу.

Требования к оборудованию выгребных ям

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. На территории муниципального образования централизованной системой водоотведения нет. В соответствии с требованиями пункта Правил санитарного содержания и благоустройства территории физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории МО Лузское городское поселение. В соответствии с вышеуказанными Правилами: Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы производственных объектов и объектов индивидуального жилого сектора обязаны: - содержать в чистоте свои участки, производственные территории и палисадники, своевременно удаляя отходы, грязь и снег своими силами и средствами или силами специализированных предприятий по уборке поселения на договорной основе; - не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок); - не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, 54 строительного мусора, рубероида, садово - огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот; - не допускать размещения строительных материалов и насыпных куч в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками).

3.8. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами.

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию. Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88. Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий. Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности»). Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия. При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и загрязнения транспортных средств и окружающей природной среды ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса. Сбор ртутьсодержащих отходов проводится специализированной организацией, обезвреживание ртутьсодержащих отходов проводится организацией имеющей лицензию на обезвреживание. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется: - товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативов, либо юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в доме; - юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме; - при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией-перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации. Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством. Организации и предприятия, не относящиеся к субъектом малого и среднего бизнеса, разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов. Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

3.9 Обращение с безнадзорными животными.

Безнадзорными признаются животные, находящиеся без сопровождающего лица на территории населенного пункта вне пределов жилых или специально отгороженных для содержания животных помещений, независимо от наличия ошейника с номерным знаком. Организация отлова безнадзорных животных возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований, в обязанности которых входит также оборудование, финансирование (бюджетом муниципального образования должны быть предусмотрены соответствующие расходы) и контроль системы пунктов приема, передержки и карантирования отловленных животных, собственно же работы по содержанию животных выполняются коммунальными службами. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных производятся в соответствии с рекомендациями органов ветеринарного надзора, и конкретная программа мероприятий, порядок и способы их осуществления разрабатываются совместно с органами ветеринарного надзора муниципального образования (населенного пункта, субъекта федерации). Отлов животных должен производиться методами, исключающими нанесение животным увечий или иного вреда здоровью. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие препараты (с дозировкой в зависимости от веса животного), сети, сачки-ловушки, а также другие средства и приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в момент отлова. Отлов должен производиться под наблюдением 56 представителей ветеринарного надзора. Отстрел животных возможен только в том случае, если не возможен отлов и установлена опасность животного. В целях недопущения жестокого обращения с животными и причинения вреда их здоровью, органы местного самоуправления вправе обязать юридических лиц, производящих отлов безнадзорных животных, нести материальную ответственность за причинение вреда здоровью отлавливаемых животных. Отловленные животные подлежат обязательной регистрации и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы – в целях предотвращения распространения заболеваний. Одновременно принимаются меры по идентификации животного, поскольку при определении владельца, животное необходимо возвратить. Поиск собственника животного производится всеми доступными средствами: по специально организованному реестру, с использованием средств массовой информации. При наличии у животного трудноизлечимых или неизлечимых заболеваний, ветеринарным врачом принимается решение об эвтаназии. При возвращении животного с установленным заболеванием необходимо обязать владельца провести лечение и прочие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Передача животного собственнику производится с заполнением и подписанием соответствующих документов. Расходы по отлову, ветеринарным мероприятиям и последующему содержанию животного в приюте оплачиваются установленным собственником животного по тарифам, определенным соответствующим законодательным документом, утвержденным органами местного самоуправления. В отношении животных, не подлежащих эвтаназии, осуществляется их вакцинация, регистрация и постановка на учет в сеть лабораторного наблюдения. Ветеринарные мероприятия (эвтаназия, стерилизация и др.) проводятся только лицензированным ветеринарным специалистом, с соблюдением правил обезболивания. Помещения приютов для безнадзорных животных должны соответствовать зоогигиеническим требованиям, содержание животных – ветеринарным требованиям. Утилизация трупов животных (как биологических отходов) на территориях, не входящих в регион вечной мерзлоты, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469), производится сжиганием, либо размещением в скотомогильниках.

Сжигание: Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка. Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов:

1. Выкапывают две траншеи, расположенные крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,5 м. На дно траншеи кладут слой соломы, затем дрова до верхнего края ямы. Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие твердые горючие материалы. В середине, на стыке траншей (крестовина) накладывают перекладины из сырых бревен или металлических балок и на них помещают труп  животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами и покрывают листами металла. Дрова в яме обливают керосином или другой горючей жидкостью и поджигают.

2. Роют яму (траншею) размером 2,5х1,5 м и глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно продольным краям ямы в виде гряды. Яму заполняют сухими дровами, сложенными в клетку, до верхнего края ямы и поперек над ним. На земляную насыпь кладут три-четыре металлические балки или сырых бревна, на которых затем размещают труп. После этого поджигают дрова.

3. Выкапывают яму размером 2,0 х 2,0 м и глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму размером 2,0 х 1,0 м и глубиной 0,75 м. На дно нижней ямы кладут слой соломы, и ее заполняют сухими дровами. Дрова обливают керосином или другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, между поленницей дров и земляной стенкой, оставляют пустое пространство размером 15 - 20 см для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают перекладинами из сырых бревен, на которых размещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами, затем слоем торфа (кизяка) и поджигают дрова в нижней яме. Траншеи (ямы) указанных размеров предназначены для сжигания трупов крупных животных. При сжигании трупов мелких животных размеры соответственно уменьшают. Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же яме, где проводилось сжигание.

Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям):

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; - скотопрогонов и пастбищ - 200 м; - автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

6. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

7. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.

8. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

9. Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

10. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути. Эксплуатация:

- Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет; остальные - являются объектами муниципальной собственности.

- Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

- Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.

- После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65 - 70 градусов С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.

- Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю. После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.

- На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

- Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

- В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

- В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

- Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Инфраструктура: Стерилизация и последующий выпуск животного в места прежнего обитания, как метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных, не оправдывает себя, поскольку животное, лишенное естественной иммунной защиты организма, быстро становится носителем инфекционных болезней и погибает без поддержки человека. Поэтому рекомендуется использовать комплексный метод обращения с безнадзорными животными, включающий в себя: - отлов животного гуманными способами; - проведение ветеринарного обследования и вакцинации; - передержку отловленного животного (в течение трех или более дней); - выбраковку по признакам: состояние здоровья животного, степень агрессивности, хозяйственная значимость и востребованность породы; - эвтаназия или стерилизация животного с целью дальнейшего устройства в приюте.

Инфраструктура, обеспечивающая комплексный метод обращения с безнадзорными животными, должна включать в себя следующие организации: - служба отлова; - приют животных; - общественная организация, контролирующая выполнение правил содержания животных в селе, совместно с органами местного самоуправления и ветеринарного надзора. Общественная организация должна также вести пропагандистскую работу среди населения с целью разъяснения необходимых принципов обращения с животными (необходимость воспитания, ответственность за содержание и др.). В целом рекомендуется для решения проблемы обращения с безнадзорными животными разработать отдельный проект, привлекая все заинтересованные стороны.

3.10. Санитарно-защитные зоны

При размещении предприятий и сооружений санитарной очистки необходимо учитывать размеры их санитарно-защитных зон. Обязательно проводить согласование с органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора мест, в которых намечено расположение данных сооружений.

Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых бытовых отходов зависит от общего объема ТКО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др. Общий объем ТКО определяется с использованием разработанных нормативов годового объема накопления ТКО на душу населения.

Общий объем складывается из: FТБО = FН + FС + FО + FМ + FП, ( 1.4) где: FН - общий объем образования отходов от населения, FС - объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.), FО - объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес- центры), FМ - муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн), FП - отходы быта предприятий. Общий объем образования ТКО от населения в жилищном фонде определяется средней нормой накопления на одного жителя и общей численностью населения. Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения, определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом: СО = ССБОРА + СУДАЛЕНИЯ + СУТИЛИЗАЦИИ + СЗАХОРОНЕНИЯ,

В стоимость ССБОРА входят:

- Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления СУДАЛЕНИЯ входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации СУТИЛИЗАЦИИ входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

-Заработная плата обслуживающего персонала

- Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения СЗАХОРОНЕНИЯ входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и  захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость. Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья. Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

3.11. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в сфере обращения с отходами.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. В целях совершенствования нормативно правового и методического обеспечения в сфере обращения с отходами необходимо разработать правила обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций охраны окружающей природной среды и ресурсосбережения. Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативно правовых актах органа местного самоуправления: полный охват услугой по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза); обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твѐрдых и жидких бытовых отходов. Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории сельского поселения необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативно правовые акты: инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки; порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов; типовой договор на сбор и вывоз ТКО (с указанием объема вывоза, периодичности вывоза, требования к контейнерным площадкам, требования к качеству оказания услуг, обязанности и ответственность сторон); 63 долгосрочные надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность в сфере захоронения ТКО в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 ФЗ. Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по захоронению (утилизации) ТКО. Органы местного самоуправления могут устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении объемов, источников и сроков поступления средств, в части касающейся инвестиционных проектов реализуемых путем совместного финансирования организаций коммунального комплекса нескольких муниципальных образований, предусмотрев, в том числе способы оформления достигнутых договоренностей. Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях. Администрация поселения осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексного развития объектов, используемых при обращении с отходами, и Генеральной схемой.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Улично дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населѐнного пункта. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально значимых вопросов.

Улично дорожная сеть Лузского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта недвижимости (автомобильной дороги) | Характеристики дороги (протяженность, тип покрытия) | Сведения о соответствии объекта недвижимости (автомобильной дороги) перечню дорог, утвержденных постановление администрации Лузского городского поселения от 26.08.2013 № 98) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г.Луза, ул. Алферова | протяженность – 200 м, покрытие бетонное | не соответствует, 164 м |
| 2 | г.Луза, ул. Боровицкая | протяженность – 915 м, покрытие: асфальтобетонное – 450 м, грунтовое – 465 м | не соответствует, 1720 м |
| 3 | г.Луза, ул.Виталия Козлова | протяженность – 3677 м, покрытие: бетонное – 1800 м, железобетонное – 1877 м | не соответствует, 1641 м |
| 4 | г.Луза, ул.Виноградова | протяженность – 399 м, покрытие грунтовое | соответствует, 399 м |
| 5 | г.Луза, ул.Волкова | протяженность – 311 м, покрытие грунтовое | соответствует, 311 м |
| 6 | г.Луза, ул.Володарского | протяженность – 156 м, покрытие грунтовое | соответствует, 156 м |
| 7 | г.Луза, ул.Гагарина | протяженность – 2284 м, покрытие асфальтобетонное | не соответствует, 2179 м |
| 8 | г.Луза, ул.Гоголя | протяженность – 1038 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 1410 м |
| 9 | г.Луза, ул.Максима Горького | протяженность – 1180 м, покрытие асфальтное | не соответствует, 1200 м |
| 10 | г.Луза, ул.Добролюбова | протяженность – 1142 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 1064 м |
| 11 | г.Луза, ул.Дорожников | протяженность - 690 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 524 м |
| 12 | г.Луза, ул.Дружбы | протяженность - 319 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 330 м |
| 13 | г.Луза, ул.Железнодорожников | протяженность - 90 м, покрытие грунтовое | соответствует, 90 м |
| 14 | г.Луза, ул.Жуковского | протяженность - 931 м, покрытие грунтовое | соответствует, 930 м |
| 15 | г.Луза, ул.Заводская | протяженность - 1890 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 2300 м |
| 16 | г.Луза, ул.Заречная | протяженность - 1616 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1616 м |
| 17 | г.Луза, ул.Зои Космодемьянской | протяженность - 714 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 800 м |
| 18 | г.Луза, ул.Карла Либкнехта | протяженность - 540 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 450 м |
| 19 | г.Луза, ул.Калинина | протяженность - 477 м, покрытие грунтовое | соответствует, 477 м |
| 20 | г.Луза, ул.Кирова | протяженность - 1917 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 2213 м |
| 21 | г.Луза, ул.Комарова | протяженность - 376 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 540 м |
| 22 | г.Луза, ул.Коммунальная | протяженность - 182 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 200 м |
| 23 | г.Луза, ул.Комсомольская | протяженность - 1141 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 1159 м |
| 24 | г.Луза, ул.Красная | протяженность - 1620 м, покрытие: асфальтобетонное - 700 м, железобетонное - 920 м | не соответствует, 2100 м |
| 25 | г.Луза, ул.Красноармейская | протяженность - 509 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 450 м |
| 26 | г.Луза, 1 Красный переулок | протяженность - 185 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 240 м |
| 27 | г.Луза, 2 Красный переулок | протяженность - 180 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 320 м |
| 28 | г.Луза, ул.Куйбышева | протяженность - 400 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 440 м |
| 29 | г.Луза, ул.Ленина | протяженность - 3820 м, покрытие асфальтное | не соответствует, 3560 м |
| 30 | г.Луза, ул.Лермонтова | протяженность - 360 м, покрытие асфальтобетонное | соответствует, 360 м |
| 31 | г.Луза, ул.Лесная | протяженность - 2331 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 2380 м |
| 32 | г.Луза, ул.Лисавенко | протяженность - 296 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 360 м |
| 33 | г.Луза, ул.Лизы Чайкиной | протяженность - 1039 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 880 м |
| 34 | г.Луза, ул.Луначарского | протяженность - 890 м, покрытие: железобетонное - 400 м, грунтовое - 490 м | не соответствует, 697 м |
| 35 | г.Луза, ул.Матросова | протяженность - 653 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 746 м |
| 36 | г.Луза, ул.Маяковского | протяженность - 1410 м, покрытие асфальтное | не соответствует, 1649 м |
| 37 | г.Луза, ул.Меньшикова | протяженность - 168 м, покрытие грунтовое | соответствует, 168 м |
| 38 | г.Луза, ул.Мира | протяженность - 801 м, покрытие: асфальтное - 601 м, грунтовое - 200 м | не соответствует, 844 м |
| 39 | г.Луза, ул.Молодежная | протяженность - 427 м, покрытие грунтовое | соответствует, 427 м |
| 40 | г.Луза, ул.Молодой Гвардии | протяженность - 158 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 193 м |
| 41 | г.Луза, ул.Набережная | протяженность - 466 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 683 м |
| 42 | г.Луза, 1-й Набережный переулок | протяженность - 690 м, покрытие: асфальтное - 490 м, грунтовое - 200 м | не соответствует, 720 м |
| 43 | г.Луза, 2-й Набережный переулок | протяженность - 763 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 660 м |
| 44 | г.Луза, ул.Некрасова | протяженность - 458 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 410 м |
| 45 | г.Луза, ул.Новая | протяженность - 1260 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 1222 м |
| 46 | г.Луза, ул.Новый путь | протяженность - 2595 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 456 м |
| 47 | г.Луза, ул.Ногина | протяженность - 1104 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 772 м |
| 48 | г.Луза, ул.Олега Кошевого | протяженность - 742 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 936 м |
| 49 | г.Луза, ул.Октябрьская | протяженность - 505 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 400 м |
| 50 | г.Луза, ул.Осипенко | протяженность - 2098 м, покрытие: железобетонное - 100 м, грунтовое - 1998 м | не соответствует, 2450 м |
| 51 | г.Луза, ул.Островского | протяженность - 860 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 1011 м |
| 52 | г.Луза, ул.Песчаная | протяженность - 458 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 556 м |
| 53 | г.Луза, ул.Пионерская | протяженность - 407 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 310 м |
| 54 | г.Луза, ул.Пляжная | протяженность - 190 м, покрытие грунтовое | соответствует, 190 м |
| 55 | г.Луза, ул.Победы | протяженность - 1587 м, покрытие: асфальтное - 500 м, железобетонное - 987 м, грунтовое - 100 м | не соответствует, 1482 м |
| 56 | г.Луза, ул.Подгорная | протяженность - 401 м, покрытие грунтовое | соответствует, 401 м |
| 57 | г.Луза, ул.Пролетарская | протяженность - 667 м, покрытие: асфальтное - 567 м, железобетонное - 100 м | не соответствует, 750 м |
| 58 | г.Луза, 1-й Пролетарский переулок | протяженность - 422 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 450 м |
| 59 | г.Луза, 2-й Пролетарский переулок | протяженность - 370 м, покрытие грунтовое | соответствует, 370 м |
| 60 | г.Луза, ул.Профсоюзная | протяженность - 286 м, покрытие грунтовое | соответствует, 286 м |
| 61 | г.Луза, ул.Пугачева | протяженность - 653 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 744 м |
| 62 | г.Луза, ул.Пушкина | протяженность - 1132 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1132 м |
| 63 | г.Луза, ул.Рабочая | протяженность - 1734 м, покрытие: асфальтное - 1234 м, железобетонное - 500 м | не соответствует, 3951 м |
| 64 | г.Луза, ул.Разина | протяженность - 229 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 270 м |
| 65 | г.Луза, ул.Розы Люксембург | протяженность - 865 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 500 м |
| 66 | г.Луза, ул.Садовая | протяженность - 298 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 540 м |
| 67 | г.Луза, ул.Свободы | протяженность - 281 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 730 м |
| 68 | г.Луза, ул.Советская | протяженность - 500 м, покрытие железобетонное | соответствует, 500 м |
| 69 | г.Луза, ул.Степана Лычакова | протяженность - 379 м, покрытие грунтовое | соответствует, 379 м |
| 70 | г.Луза, ул.Строителей | протяженность - 240 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 390 м |
| 71 | г.Луза, ул.Титова | протяженность - 687 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 1170 м |
| 72 | г.Луза, ул.Толстого | протяженность - 427 м, покрытие грунтовое | соответствует, 427 м |
| 73 | г.Луза, ул.Труда | протяженность - 1320 м, покрытие: железобетонное - 200 м, грунтовое - 1120 м | не соответствует, 2270 м |
| 74 | г.Луза, ул.Тургенева | протяженность - 212 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 580 м |
| 75 | г.Луза, ул.Ульяны Громовой | протяженность - 483 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 540 м |
| 76 | г.Луза, ул.Чапаева | протяженность - 973 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 950 м |
| 77 | г.Луза, ул.Чернышевского | протяженность - 821 м, покрытие асфальтное | не соответствует, 900 м |
| 78 | г.Луза, переулок Чернышевского | протяженность - 184 м, покрытие железобетонное | не соответствует, 192 м |
| 79 | г.Луза, ул.Чехова | протяженность - 400 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 365 м |
| 80 | г.Луза, ул.Чкалова | протяженность - 769 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 780 м |
| 81 | г.Луза, ул.Энгельса | протяженность - 887 м, покрытие грунтовое | соответствует, 887 м |
| 82 | г.Луза, ул.Энергетиков | протяженность - 300 м, покрытие грунтовое | не соответствует, 240 м |
| 83 | г.Луза, ул.Юбилейная | протяженность - 400 м, покрытие асфальтное | не соответствует, 360 м |
| 84 | д.Антюшевская | протяженность - 300 м, покрытие грунтовое | соответствует, 300 м |
| 85 | д.Васильева Горка | протяженность - 250 м, покрытие грунтовое | соответствует, 250 м |
| 86 | д.Емельяновская | протяженность - 350 м, покрытие грунтовое | соответствует, 350 м |
| 87 | д.Ефаново | протяженность - 2500 м, покрытие: асфальтное - 1250 м, железобетонное - 1250 м | соответствует, 2500 м |
| 88 | д.Ивашево | протяженность - 450 м, покрытие грунтовое | соответствует, 450 м |
| 89 | д.Каравайково | протяженность - 1500 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1500 м |
| 90 | д.Клобуково | протяженность - 650 м, покрытие грунтовое | соответствует, 650 м |
| 91 | д.Копылово | протяженность - 350 м, покрытие грунтовое | соответствует, 350 м |
| 92 | д.Кузнецово | протяженность - 1500 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1500 м |
| 93 | д.Лычаково | протяженность - 500 м, покрытие грунтовое | соответствует, 500 м |
| 94 | д.Матвеевская | протяженность - 850 м, покрытие грунтовое | соответствует, 850 м |
| 95 | д.Озерская | протяженность - 3500 м, покрытие грунтовое | соответствует, 3500 м |
| 96 | д.Осинова Слободка | протяженность - 200 м, покрытие грунтовое | соответствует, 200 м |
| 97 | д.Родионова Гора | протяженность - 150 м, покрытие грунтовое | соответствует, 150 м |
| 98 | д.Соколино | протяженность - 3500 м, покрытие грунтовое | соответствует, 3500 м |
| 99 | д.Старомонастырская | протяженность - 460 м, покрытие грунтовое | соответствует, 460 м |
| 100 | д.Субботино | протяженность - 250 м, покрытие грунтовое | соответствует, 250 м |
| 101 | д.Турино | протяженность - 200 м, покрытие грунтовое | соответствует, 200 м |
| 102 | г.Луза, ул.Красная - ур.Выдреница | протяженность - 1000 м, покрытие железобетонное | соответствует, 1000 м |
| 103 | г.Луза, проходная ОАО "Лузский ЛПК" №3 – д.Ивашево | протяженность - 2700 м, покрытие: железобетонное - 700 м, асфальтное - 2000 м | соответствует, 2700 м |
| 104 | д.Куликово | протяженность - 5840 м, покрытие грунтовое | соответствует, 5840 м |
| 105 | д.Верхнее Липово | протяженность - 1580 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1580 м |
| 106 | д.Огорельцево | протяженность - 1070 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1070 м |
| 107 | д.Турково | протяженность - 1000 м, покрытие грунтовое | соответствует, 1000 м |
| 108 | д.Ершово | протяженность - 900 м, покрытие грунтовое | соответствует, 900 м |
| 109 | д.Демидовская | протяженность - 730 м, покрытие грунтовое | соответствует, 730 м |
| 110 | д.Большое Заборье | протяженность - 690 м, покрытие грунтовое | соответствует, 690 м |
| 111 | д.Березино | протяженность - 640 м, покрытие грунтовое | соответствует, 640 м |
| 112 | д.Пловская | протяженность - 570 м, покрытие грунтовое | соответствует, 570 м |
| 113 | д.Ершовская Запань | протяженность - 560 м, покрытие грунтовое | соответствует, 560 м |
| 114 | д.Чируховская | протяженность - 440 м, покрытие грунтовое | соответствует, 440 м |
| 115 | д.Игнатьевская | протяженность - 500 м, покрытие грунтовое | соответствует, 500 м |
| 116 | д.Загарье | протяженность - 390 м, покрытие грунтовое | соответствует, 390 м |
| 117 | ж.д.разъезд Макуха | протяженность - 260 м, покрытие грунтовое | соответствует, 260 м |
| 118 | д.Першино | протяженность - 260 м, покрытие грунтовое | соответствует, 260 м |
| 119 | д.Барминская | протяженность - 220 м, покрытие грунтовое | соответствует, 220 м |
| 120 | д.Малое Заборье | протяженность - 100 м, покрытие грунтовое | соответствует, 100 м |
| 121 | п.Христофорово, ул.В.Козлова | Протяжённость – 866м. | соответствует, 866 м |
| 122 | п.Христофорово, ул.М.Горького | Протяжённость – 480м. | соответствует, 866 м |
| 123 | п.Христофорово, ул.Железнодорожная | Протяжённость – 444м. | соответствует, 444 м |
| 124 | п.Христофорово, ул.Зелёная | Протяжённость – 354м. | соответствует, 354 м |
| 125 | п.Христофорово, ул.Кирова | Протяжённость – 312м. | соответствует, 312 м |
| 126 | п.Христофорово, ул.Коммунистическая | Протяжённость – 476м. | соответствует, 476 м |
| 127 | п.Христофорово, ул.Комсомольская | Протяжённость – 564м. | соответствует, 564 м |
| 128 | п.Христофорово, ул.Мира | Протяжённость – 356м. | соответствует, 356 м |
| 129 | п.Христофорово, ул.Новая | Протяжённость – 330м. | соответствует, 330 м |
| 130 | п.Христофорово, ул.Октябрьская | Протяжённость – 622м. | соответствует, 622 м |
| 131 | п.Христофорово, ул.Первомайская | Протяжённость – 1375м. | соответствует, 1375 м |
| 132 | п.Христофорово, ул.Профсоюзная | Протяжённость – 350м. | соответствует, 350 м |
| 133 | п.Христофорово, ул.Свободы | Протяжённость – 168м. | соответствует, 168 м |
| 134 | п.Христофорово, ул.Северная | Протяжённость – 700м. | соответствует, 700 м |
| 135 | п.Христофорово, ул.Советская | Протяжённость – 162м. | соответствует, 162 м |
| 136 | п.Христофорово, ул.Труда | Протяжённость – 238м | соответствует, 238 м |
| 137 | п.Христофорово, ул.Юбилейная | Протяжённость – 240м | соответствует, 240 м |
| 138 | г.Луза, Проходная ОАО «Лузский ЛПК» №1-проходная ОАО «Лузский ЛПК»№2- прходная ОАО «Лузский ЛПК» №3 (парковая зона) | протяженность – 2330 м. площадь земельного участка 20227 кв.м. Бетонное покрытие - , асфальтовой покрытие | соответствует, 2330 м |
| 139 | г.Луза, ул. Сосновая | протяженность – 332 м. площадь земельного участка - кв.м. Бетонное покрытие. | соответствует, 332 м |
| 140 | г.Луза, дорога от поворота на ВОС до ВОС | Грунтовое покрытие | 1628 м |
| 141 | г. Луза. Дорога от поворота на ул. Сосновая до ул. Сосновая | Грунтовое покрытие | 408 м |
| 142 | Г.Луза, дорога от 3 проходной ЛПК до р.Луза | Грунтовое покрытие, дорожные плиты | 2700 м |
| 143 | Г.Луза, дорога от ул. Рабочая до АТП | Грунтовое покрытие, дорожные плиты | 1065 м |
| 144 | Г.Луза, проезд между ул.Осипенко, д.22-24 до ул. Труда, д. 19-21 | Грунтовое покрытие | 67 м |
| 145 | Г.Луза, проезд между ул. Рабочая, д.40-42 до ул. Осипенко, д. 75-77 | Грунтовое покрытие | 238 м |
| 146 | Г.Луза, проезд между ул. Рабочая, д.26-38 до ул. Энгельса, д. 54-56, до ул. Осипенко, д. 59-61 | Грунтовое покрытие | 218 м |
| 147 | Г.Луза, проезд между ул. Рабочая, д.20-22 до ул. Энгельса, д. 13-13а, до ул. Осипенко, д. 47-49 | Грунтовое покрытие | 184 м |
| 148 | Г.Луза, проезд между ул. Горького, д.50-52 до ул. Энгельса, д. 7-9, до ул. Осипенко, д. 23-25 | Грунтовое покрытие | 178 м |
| 149 | Г.Луза, проезд между ул. Рабочая, д.11-15 до ул. Кирова, д. 92-98 | Грунтовое покрытие | 96 м |
| 150 | Г.Луза, проезд от ул. Горького до ул. Осипенко, 13в-15а | Грунтовое покрытие | 162 м |
| 151 | Г.Луза, проезд между ул. Горького до ул. Куйбышева, д. 13-15, до ул. Профсоюзная, д. 12-14, до ул. Кирова, д. 60-66 | Грунтовое покрытие | 229 |
| 152 | Проезды на л/б 3 | Грунтовое покрытие | 361 |
| 153 | Дорога на л/б 4 о ул. Лесная до жд дороги | Грунтовое покрытие | 1013 |
| 154 | Дорога на л/б 3 между от ул. Луначарского до жд дороги | Грунтовое покрытие | 1181 |
| 155 | Промплощадка ЛПК | Асфальто-бетонное покрытие | 225 |

Итого:                                                                                                 127 км 977 м

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно- коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту с городских и сельских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно ледяных образований. Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий дорог. Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс до 50 чел./ч;

II класс от 50 до 100 чел./ч;

III класс свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны). Территории дворов следует относить к классу, территории тротуаров ко II классу. Состав работ: подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и ледового скола на транспорт, уборка  отмостков, приямков, посыпка территории реагентами во время гололеда, подметание и мойка территорий, недоступных для уборки машиной при летних уборочных работах, очистка урн от мусора и их промывка, сбор смѐта вручную в кучи и отгрузка в погрузчик или трактор, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга. Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное внимание следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен препятствовать стеканию грунта на проезжую часть. Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки. При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ, следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придомовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

Правил содержания внутридворовых территорий;

Правил содержания домашних животных;

Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

Правил обращения с отходами жилищного фонда;

Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах. Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту сельских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно эксплуатационные управления и т.п.). Для организации работ по механизированной уборке территорию поселения разбивают на участки. Целесообразно создавать участки для каждого микрорайона поселения. Администрация поселения должна:

определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;

своевременно составлять маршрутные карты и графики;

организовывать проверочные обкатки маршрутов;

подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

контролировать выполнение графиков предприятиями в соответствии с муниципальными котрактами;

. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной сельской сети); периодической очистки отстойников дождевой канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии. Администрация поселения утверждает титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, определяет проезды, снег с которых вывозится, места размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета, количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой; Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д. Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке. При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые, в первую очередь, зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций. Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ. В целях улучшения организации работ по удалению обвалованного снега, по согласованию с органами ГИБДД на зимний период устанавливается порядок стоянки машин на основных улицах села (стоянку машин по четным календарным числам на четной стороне улицы, по нечетным – на нечетной стороне и иными ограничительными мероприятиями).

4.1 Технология летнего содержания дорог.

При летней уборке сельских территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление грязи с проезжей части и лотков улиц в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. Основными операциями летней уборки территории Лузского городского поселения являются подметание проезжей части дороги. На улицах с интенсивным движением уборка заключается главным образом в очистке проезжей части от смета. Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на сельских улицах. Улицы поливают с интервалом 1 1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 ч.). Отстойники колодцев дождевой канализации очищают илососными машинами обязательно весной и далее по мере накопления осадка (2 4 раза в сезон). Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Уборка прибордюрной грязи: Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания сельских автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие; 25 м 0,5-1 м 0,5-1 м 25 м 77

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером. В случае высыхания, пред уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал. При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности. Очистка дождеприемных колодцев: Согласно санитарным требованиям, должна осуществляться обязательно весной, а далее по мере накопления осадка (2 4 раза в сезон). Отстойную часть колодцев ливневой канализации очищают илососными (ассенизационными) машинами, например КО 503 или КО 504. В отстойник опускается всасывающая труба, по которой осадок всасывается в специальный отсек цистерны и периодически сливается в ливневую канализацию. Ил разгружают через заднее днище цистерны путем выталкивания его специальным поршнем. Затем цистерны промывают с помощью промывочного сопла.

Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание: В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента CCRoad (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии. Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам. Особые условия уборки: При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается: Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений. Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования с администрацией муниципального образования. Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений. 78 Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений. Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям. Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкационированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах. Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах, на проезжей части дорог, на тротуарах.

4.2 Технология зимнего содержания дорог.

Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221). Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка сельских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий.

Территории зимой убирают в два этапа:

Расчистка проезжей части и проездов;

Удаление с проездов собранного в валы снега.

Зимняя уборка включает в себя следующие операции:

1. Первоочередные: обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ); сгребание и подметание снега; очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

2. Операции второй степени: формирование снежного вала; удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителям на свободные территории);

- зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта. Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены. В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно щеточных снегоочистителей скалыватели разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Для определения сроков удаления снега с дорог и проведения работ по борьбе с гололедом улицы делят на три категории:

I – выездные магистрали; все улицы с интенсивным движением, имеющие автобусные линии; улицы, имеющие уклоны, сужение проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта;

II – улицы со средней интенсивностью транспорта; площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками и прочими местами с интенсивным пешеходным движением;

III – улицы села с небольшой интенсивностью движения транспорта.

Качество снегоочистки зависит от состояния и свойств снега. Снежно ледовые образования на сельских дорогах и их свойства.

Неуплотненный снег: Снег попадает на дорожное покрытие в виде отдельных снежинок и в начальный момент представляет малосвязную массу, состоящую из тончайших кристаллов льда. Соприкасаясь с дорожным покрытием, а также под воздействием других факторов отдельные снежинки ломаются и в первую очередь деформируется широко развитая периферийная поверхность снежинок. Этот процесс ускоряется при воздействии на снег колес транспортных средств.

Уплотненный снег: Увеличение прочности снега после уплотнения наступает в результате процесса рекристаллизации, при котором кристаллы снега ломаются и расстояние между ними резко сокращается. Важнейшим свойством уплотненного снега, значительно влияющим на механизацию процесса его скалывания, является сравнительно небольшое по величине силы смерзание снега с дорожным покрытием. Благодаря этому при воздействии сдвигающих усилий рабочих органов машин уплотненный снег полностью отделяется от поверхности асфальтобетона в виде монолитных кусков. Разрушение связей по плоскости контакта снега с поверхностью асфальтобетона происходит при удельных нагрузках, меньших, чем предел прочности уплотненного снега на сдвиг. С понижением температуры снега величина сил смерзания с асфальтобетоном увеличивается. Лед и снежно ледяной накат: Лед на сельских дорогах образуется главным образом из уплотненного снега при повышении температуры воздуха до положительной и последующем резком ее понижении. Снежно ледяной накат представляет собой уплотненный снег, содержащий прослойки льда, располагаемые на внешней поверхности слоя и в местах интенсивного торможения транспортных средств. Плотность снежно ледяного наката меняется в пределах 0,6 0,8 г/см3, а его прочность может достигать показателей, характерных для льда. В связи с этим для скалывания снежно ледяного наката используют машины, предназначенные для уборки льда. Так, наличие на дорожном покрытии снежно ледяных образований приводит к резкому снижению сцепления автомобильных колес с таким покрытием. Снежно ледяные образования резко усложняют условия движения пешеходов и являются причиной несчастных случаев и травматизма. Наличие снежно ледяных образований на дорожном покрытии ведет к увеличению длины тормозного пути автомобиля. Так, тормозной путь при одинаковой начальной скорости движения по чистой дороге почти в 10 раз меньше, чем по дороге, покрытой тающим льдом.

Снегоочистка: Основной способ удаления снега с покрытий сельских дорог – подметание и сгребание его в валы плужно щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях. Очистка части улиц до дорожного покрытия одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час). При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Сельские дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно щеточными снегоочистителями. Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега. Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов. 83 Интервал – период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5... 1 мм/час. При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают по середине двустороннего проезда. Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы. На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20...25 м . Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5... 1 м.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. На наиболее широких магистралях при снегопадах большой интенсивности для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала выполнять сгребание, а затем подметание. В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы плужно щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади. В последнее время все большее применение получает интенсивная технология снегоочистки проезжей части сельских дорог. Сущность интенсивной технологии состоит в использовании двух прогрессивных методов: применение специальных химических реагентов (Хлорида кальция) или неслеживающейся смеси в качестве технологических материалов и тем самым замена ими пескосоляной смеси. Основной эффект достигается путем резкого (почти в 10 раз) сокращения удельного расхода технологических материалов. Кроме того, снижается засорение дорог пескосоляной смесью, большое количество которой остается в прилотковой полосе и должно вывозиться в кратчайшие сроки; использование для распределения технологических материалов машин, которые снабжены также плужно щеточным снегоочистительным оборудованием. После распределения технологических материалов машина может применяться для снегоочистки, так как операции выполняются последовательно. Таким образом, данная машина позволяет применить принцип совмещения профессий и тем самым резко повысить производительность труда механизаторов и показателей использования техники. Удаление уплотненного снега и льда: Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно фекальной канализации.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24 88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог».

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития в сфере деятельности обращения с отходами на территории поселения и дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42 128 4690 88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями МДК 7 01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяется на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются исполнительными органами муниципального уровня не реже, чем раз в пять лет. Каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, инфраструктуры и численности проживающего населения). Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение средств. Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов позволяет совершенствовать систему обращения с отходами в поселении. Генеральная схема санитарной очистки территории МО Лузское городское поселение является одним из инструментов реализации Федеральных законов РФ: «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89 ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199 ФЗ), «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ. Схема санитарной очистки разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 и СанПиН 42 128 4690 88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Анализ состояния санитарной очистки территории МО Лузское городское поселение:

Отсутствует организованная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Отсутствует раздельный сбор, сортировка, прием вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду. Существует контейнерная система сбора ТКО, но нет оборудованных в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями контейнерных площадок. Отсутствует единая система учета и контроля за потоками твердых бытовых отходов. Существует необходимость пересмотра норм накопления твердых бытовых отходов для населения и объектов социального значения. отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение. В качестве основных направлений работ по санитарной очистке предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.

3. Провести работу по определению состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов.

4. Совершенствовать технологии сбора и вывоза ТКО с учетом:

организации раздельного сбора компонентов ТКО; максимально возможного вторичного их использования; развития рынка вторичного сырья. .

5.Исключить возможность появления несанкционированных свалок.

6. Восстановить систему канализования, на расчетный срок построить локальные очистные сооружения на полную биологическую очистку для объектов социально бытового назначения.

7. Для сбора ТКО на территории сельского поселения организовать площадки и установить контейнеры для сбора ТКО объемом 0,75 м . Число необходимых контейнеров принять согласно настоящей Генеральной схемы очистки территории.

8. На расчетный срок обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения.

9. Привести все объекты размещения ТКО на территории поселения в соответствии с нормативным требованиями (ограждение, обваловка, паспортизация).