ГЛАВА

ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021                                                                                       №      04   _

г.Луза

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями  31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области, Постановлением администрации Лузского городского поселения Лузского района Кировской области от 22.04.2021 г. №96 «О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Лузского городского поселения Лузского района Кировской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лузского городского поселения Лузского района Кировской области (Проект изменений прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление  в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Лузского городского поселения Лузского района Кировской области» и на сайте администрации Лузского городского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Лузского городского поселения организовать проведение публичных слушаний.

4.  Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается.

Глава

городского поселения    С.В. Тетерин

Проект

изменений в Правила землепользования и застройки Лузского городского поселения Лузского района Кировской области

1.1.  Добавить, не меняя границу территориальной зоны в текстовую часть 3 «Градостроительные регламенты». Общественно-деловые зоны. ООД - зона ограниченной  общественно-делового застройки в условно  разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства  дополнительный пункт «-малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка (коды вида разрешенного использования) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Малоэтажные многоквартирные дома (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: - минимальная ширина земельного участка – 25 м; - минимальная длина земельного участка – 25 м. - минимальная площадь земельного участка – 625 кв. м. - максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м. - ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках не менее 6 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; - от стволов высокорослых деревьев - 4 м; - от стволов средне рослых деревьев - 2 м; - от кустарника - 1 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений Максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Требования к ограждению земельных участков: - со стороны улицы ограждение должно быть решетчатым или сетчатым, высота ограждения - не более 2м; - при площади смежных земельных участков менее 1200 кв. метров для ограждения внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или деревянного решетчатого не глухого забора; - при площади смежных земельных участков более 1200 кв. метров и их ширине не менее 20 метров допускается устройство глухих ограждений. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Примечание: Предельные размеры ЗУ применяются при разделе земельного участка и при образовании вновь земельных участков, и не применяются при уточнении ранее образованных участков. |

УТВЕРЖДЕН                                                                                     постановлением главы                                                                                                                                                               городского поселения

от   22.04.2021    _ № 04___

План мероприятий

по проведению публичных слушаний по вопросу

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лузского городского поселения Лузского района Кировской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата мероприятия и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с демонстрацион-ными материалами по вопросу, выносимому на публичные слушания | Со дня опубликования постановления главы Лузского городского поселения о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах проведения публичных слушаний (кабинет 2 в здании администрации Лузского городского поселения в рабочие дни с 8:00 до 16:00) | Комиссия по землепользованию и застройке Лузского городского поселения Лузского района Кировской области |
| 2 | Прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний | Со дня опубликования постановлений главы Лузского городского поселения о назначении публичных слушаний до 12.05.2021 (кабинет 2 в здании администрации Лузского городского поселения) | Комиссия по землепользованию и застройке Лузского городского поселения Лузского района Кировской области |
| 3 | Собрание участников публичных слушаний | 14.05.2021 в 15:00 часов (2 этаж, кабинет главы администрации) здание администрации Лузского городского поселения (ул. Ленина, 33, город Луза) | Комиссия по землепользованию и застройке Лузского городского поселения Лузского района Кировской области |