СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

_11.06.2021                                                                                             №_74-288/2

г.Луза

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Лузского городского поселения Лузского района Кировской области утверждённые решением Собрания депутатов Лузского городского поселения Лузского района Кировской области от 23.05.2012 № 52-218/1

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лузского городского поселения Лузского района Кировской области, постановлением главы Лузского городского поселения Лузского района Кировской области от 22.04.2021 № 04 «О назначении публичных слушаний», с учетом протокола публичных слушаний от                12.05.2021 г. Собрание депутатов Лузского городского поселения Лузского района Кировской области РЕШИЛО:

- Внести в Правила землепользования и застройки Лузского городского поселения Лузского района Кировской области, утверждённые решением Собрания депутатов Лузского городского поселения Лузского района Кировской области от 23.05.2012 № 52-218/1 следующие изменения:

1.1.  Добавить, не меняя границу территориальной зоны в текстовую          часть 3 «Градостроительные регламенты». Общественно-деловые зоны. ООД - зона ограниченной общественно-деловой застройки в условно  разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства  дополнительный пункт «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в электронном виде в Министерство строительства   Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального              опубликования.

Глава поселения                                       С.В. Тетерин

Председатель Собрания депутатов

Лузского городского поселения             И.В. Баева

# Приложение к решению

Собрания депутатов Лузского городского поселения

Лузского района Кировской области

от   11.06.2021       № _74-288/2__

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка (коды вида разрешенного использования) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Малоэтажные многоквартирные дома (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: - минимальная ширина земельного участка – 25 м; - минимальная длина земельного участка – 25 м. - минимальная площадь земельного участка – 625 кв. м. - максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м. - ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках не менее 6 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; - от стволов высокорослых деревьев - 4 м; - от стволов средне рослых деревьев - 2 м; - от кустарника - 1 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений Максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Требования к ограждению земельных участков: - со стороны улицы ограждение должно быть решетчатым или сетчатым, высота ограждения - не более 2м; - при площади смежных земельных участков менее 1200 кв. метров для ограждения внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или деревянного решетчатого не глухого забора; - при площади смежных земельных участков более 1200 кв. метров и их ширине не менее 20 метров допускается устройство глухих ограждений. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Примечание: Предельные размеры ЗУ применяются при разделе земельного участка и при образовании вновь земельных участков, и не применяются при уточнении ранее образованных участков. |